# ULCO 88

ulco88.jpg
## Mechanical drawing

## Load rating

## Technical data
Parameter	Symbol	Value	Unit
Max usable stroke		6400	mm
Total lenght	Ltot	C+Lc+240	mm
Carriage length	Lc	300	mm
Carriage usable length	Lu	270	mm
Extra-stroke (safety)	Ec	60	mm
Max speed		250	m/min
Max acceleration		100	m/sec2
Position repeatability		< 0.05	mm
Aluminium profile section		88 x 88	mm
Inertia momentum of aluminium profile	Ix	2100259	mm4
Inertia momentum of aluminium profile	Iy	2896145	mm4
Type of mechanic		linear guide with compact block
Belt type		Poliuretan HTD-5M-47
Pulley teeth number		30
Diameter		76,43	mm
Linear movement per rotation		240	mm
Operating temperature		-20 / +60	degrees